## Slide 2
Capítulo 4
Fonte de alimentação

## Slide 3
A fonte de alimentação
Retificação
Retificação de onda completa
Conversão de valores rms para valores médios
Filtros
Multiplicadores de tensão
Ondulação e regulação
Reguladores zener
INTRODUÇÃO

## Slide 4
A fonte de alimentação fornece energia aos outros circuitos em um sistema.
Portanto, um defeito na fonte de alimentação vai afetar os outros circuitos.
Fonte de alimentação
Circuito A
Circuito B
Circuito C

## Slide 5
A maior parte das fontes de linha operada mudam de CA para CC.
CA
Fonte de alimentação
Circuito A
Circuito B
Circuito C
CC
CC
CC

## Slide 6
+
-
0
+
-
0
CA
Um diodo retificador em série muda de CA para CC.
CC pulsador de meia onda
O catodo torna este o
lado positivo da carga.

## Slide 7
Dois diodos e um transformador providenciam retificação
de onda completa.
O catodo torna este o lado positivo da carga.

## Slide 8
VCARGA é igual à metade
da tensão total
de uma tensão secundária.
CT
Apenas metade do transformador secundário conduz a cada vez.
½ VTOTAL
VTOTAL

## Slide 9
O circuito ponte elimina a necessidade de um transformador.

## Slide 10
+
-
0
Meia onda
pulsante CC
+
-
0
CA
Reverter diodos produz uma fonte de alimentação negativa.

## Slide 11
Quiz básico sobre fontes de alimentação
A maior parte das fontes de alimentação mudam de CA para ________.
CC
Um diodo único alcança retificação de ________ onda.
meia
Dois diodos e um transformador com tap central propiciam retificação de onda _____________.
completa
Um retificador ponte usa _____________ diodos.
quatro
O lado positivo da carga é o lado em contato com os ___________ do diodo.
catodos

## Slide 12
Vac
Vdc
CA
VCA
VCC
Ignorando perda de diodo.
O CC médio é 45%
da entrada de CA para
meia onda.
VCA
VCA
Convertendo rms
para valores médios

## Slide 13
VCA
VCC
CA
VCA
VCC
Ignorando perda de diodo.
O CC médio é 90%
da entrada de CA para
onda completa.

## Slide 14
0 V
-200 V
+200 V
20 ms
40 ms
0 ms
3 f
120 V
60 Hz
A retificação trifásica é usada em aplicações comerciais,
industriais e automobilísticas.
Onda completa, ponte de 3 f
VCC = 1,35 x Vrms = 162 V

## Slide 15
10
20
30
40
0
Tempo em milisegundos
40
80
120
160
200
0
Volts
Saída de retificador trifásico
VCC = 1,35 x Vrms = 162 V

## Slide 16
Quiz sobre tensão média de CC
A tensão média de CC com meia onda é igual a __________da tensão de CA.
45%
A tensão efetiva de CA em um retificador de onda completa e dois diodos é __________ da tensão secundária.
metade
A tensão média de CA em um retificador de onda completa é __________da tensão efetiva de CA.
90%
A tensão média de CC com um retificador ponte é igual a ________ da tensão de CA.
90%
A tensão média de CC com um retificador ponte 3 f é igual a _________ da tensão de CA.
135%

## Slide 17
Capacitor filtro
+
-
0
Carga
Descarga
VP
Um capacitor filtro relativamente grande manterá a tensão
de carga próxima ao valor pico da curva.
CA

## Slide 18
Capacitores filtro precisam
ter uma baixa ERS
para efetivamente eliminar
a ondulação de CA.
0,04 
é típica para esse capacitor.
0,04

## Slide 19
CA
+
-
0
O tempo de descarga é menor.
Retificadores de onda completa são mais fáceis de filtrar uma vez
que o tempo de descarga é mais curto do que para retificadores de meia onda.
VP

## Slide 20
Adicionar um capacitor filtro
aumenta a tensão de
saída de CC.
VCA
VCC
CA
VCA
VCC
Ignorando perda de diodo
e pressupondo um filtro grande,
a saída
de CC é igual ao valor de pico
tanto para meia onda
e onda completa.

## Slide 21
VCA
VCC
VCA
VCC
CA
Ignorando perda de diodo
e pressupondo um filtro grande,
a saída de CC é igual ao valor de pico
tanto para meia onda
e onda completa.

## Slide 22
CA
VCA
VCC
Duplicador de onda completa
VCA
VCC
Ignorando a perda de diodo e
pressupondo filtros grandes,
a saída de CC é duas vezes
o pico da entrada de CA.

## Slide 23
C1 está carregado.
C1
CA
Duplicador de tensão de meia onda
C2
A carga em C1 adiciona tensão à linha de CA
e C2 recebe carga com o dobro do valor da linha de pico.

## Slide 24
Quiz sobre saídas de CC de filtros capacitores
(Ignore perda de diodo e pressuponha uma carga de luz para esse quiz.)
A saída de CC em uma fonte de meia onda filtrada é __________ da entrada de CA.
141%
A saída de CC em uma fonte de onda completa filtrada é __________ da entrada de CA.
141%
A saída de CC em um duplicador de meia onda filtrada é _________ da entrada de CA.
282%
A saída de CC em um duplicador de onda completa filtrada é _________ da entrada de CA.
282%

## Slide 25
VCA
VCC
VCA
VCC
Um fonte de alimentação CC ideal
não tem ondulação de CA.
Ondulação de CA = 0%

## Slide 26
VCA
VCC
VCA
VCC
CA
ondulação
de CA =
12 VCC
1,32 VCA
x 100%
= 11 %
Fontes de alimentação real
tem certa ondulação de CA.

## Slide 27
VCA
VCC
Uma fonte de alimentação ideal possui
regulação de tensão perfeita.
A tensão não muda.

## Slide 28
Vac
Vdc
VCA
VCC
CA
A saída de uma fonte real
cai sob a carga.
Regulação de tensão =
DV
VFL
x 100 %
=
12 V
1 V
x 100 %
= 8,33 %

## Slide 29
0
2
4
6
5
10
15
20
25
30
35
Polarização reversa em volts
Corrente
reversa
em mA
I
V
Vrev
A tensão através de um zener condutor
é relativamente constante.
8
10
12

## Slide 30
CA
VCA
VCC
Um diodo zener shunt pode
ser usado para regular tensão.
VCA
VCC
VCA
VCC
Se o zener parar de conduzir, a regulaçao se perde.

## Slide 31
Quiz sobre qualidade de fontes de alimentação
A regulação de tensão de uma fonte de alimentação ideal é ___________.
0%
A saída de ondulação de CA de uma fonte de alimentação ideal é ___________.
0%
pequeno
O componente CA fonte de alimentação real deve ser tão _____________ quanto possível.
pequeno
Um dispositivo comumente usado para regular tensão é o diodo __________ .
zener
V em uma fonte de alimentação real deve ser tão ______________ quanto possível.

## Slide 32
REVISÃO
A fonte de alimentação
Retificação
Retificação de onda completa
Conversão de valores rms para valores médios
Filtros
Multiplicadores de tensão
Ondulação e regulação
Reguladores zener