## Slide 2
Capítulo 7
Mais informações sobre amplificadores de pequenos sinais

## Slide 3
Acoplamento do amplificador
Ganho de tensão em estágios acoplados
Amplificadores com transistores de efeito de campo (FETs)
Realimentação negativa
Resposta em frequência
INTRODUÇÃO

## Slide 4
VCC
Estes dois pontos estão em dois estágios diferentes de tensão CC.
Acoplamento capacitivo é conveniente em amplificadores CA em cascata.

## Slide 5
VCC
Acoplamento direto é requerido para ganho em CC.

## Slide 6
VCC
O Darlington é um circuito CC popular .

## Slide 7
VCC
P
S
10:1
10 W
ZTAXA = TTAXA2
= 102 = 100
ZCOLETOR = 100 x 10 W = 1000 W
Acoplamento de transformador traz a vantagem de casamento de impedância.

## Slide 8
Acoplamento de transformador
é usado em sistemas de som
de 70,7 volts.

## Slide 9
VCC
O acoplamento de transformadores pode ser usado em amplicadores
de radiofrequência para atingir seletivitidade.
fR
Ganho

## Slide 10
Quiz sobre acoplamento de amplificador
Acoplamento capacitivo não é útil para amplificadores _____.
CC
Resposta em frequencia CC requer acoplamento _________.
direto
Acoplamento de transformador oferece a vantagem de casamento de _____________ .
impedância
Acoplamento com transformador sintonizado propicia_______________de frequência.
seletividade
Um amplificador Darlington é um exemplo de acoplamento ________ .
direto

## Slide 11
RB1
E
B
C
RL
VCC
RB2
RE
= 12 V
2,7 kW
22 kW
= 2,2 kW
Mais sobre resolver o circuito prático para suas condições de CA:
= 220 W
Zentrada = ?

## Slide 12
RB1
E
B
C
RL
VCC
RB2
RE
= 12 V
2,7 kW
22 kW
= 2,2 kW
Zentrada é uma combinação de RB1, RB2, e rentrada do transistor.
= 220 W
rentrada = b (RE + rE)
rentrada = 150 (220 W + 9,03 W)
rentrada = 34,4 kW
Note: rentrada = brE
quando RE for contornado.
Determine rentrada primeiro:

## Slide 13
RB1
E
B
C
RL
VCC
RB2
RE
= 12 V
2,7 kW
22 kW
= 2,2 kW
= 220 W
Zentrada =
1
RB2
1
rentrada
1
+
RB1
1
+
+
+
Zentrada =
1
2,7 kW
1
34,4 kW
1
22 kW
1
Zentrada = 2,25 kW
RB1, RB2, e rentrada agem em paralelo para dar carga ao sinal de entrada.

## Slide 14
RB1
VCC
RB2
RE
= 12 V
2,7 kW
22 kW
RL
= 2,2 kW
= 220 W
carga = 2,2 kW
O que acontece quando um amplificador é carregado?
RL e a carga agem em paralelo.
RP = 1,1 kW

## Slide 15
RB1
RB2
RE
VCC
= 12 V
2,7 kW
22 kW
RL
= 2,2 kW
= 220 W
carga = 2,2 kW
Existem duas correntes de saturação para um amplificador
com carga.
RP = 1,1 kW
ISAT(CC) =
VCC
RL + RE
= 4,96 mA
ISAT(CA) =
VCC
RP + RE
= 9,09 mA

## Slide 16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2
4
6
8
10
12
14
VCE em volts
IC em mA
20 mA
0 mA
100 mA
80 mA
60 mA
40 mA
Existem duas linhas de carga para um amplificador carregado.
CC
CA TEMPORÁRIO
A reta de carga CC conecta VCC e ISAT(CC).
Uma reta de carga CA temporária conecta VCC e ISAT(CA).

## Slide 17
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2
4
6
8
10
12
14
VCE em volts
IC em mA
20 mA
0 mA
100 mA
80 mA
60 mA
40 mA
5,3 V
CC
CA
CA TEMPORÁRIA
O VCE quiescente é projetado para a reta de carga CC
estabelecer o ponto Q. A reta de carga CA é traçada através
do ponto Q, em paralelo à reta de carga CA temporária.

## Slide 18
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2
4
6
8
10
12
14
VCE em volts
IC em mA
20 mA
0 mA
100 mA
80 mA
60 mA
40 mA
5,3 V
CA
A reta de carga CA mostra os limites para VCE
e se o ponto Q está apropriadamente localizado.
Com amplificadores de carga, o ponto Q está frequentemente próximo da saturação.

## Slide 19
RB1
RB2
RE
VCC
= 12 V
2,7 kW
22 kW
RL
= 2,2 kW
= 220 W
Carga= 2,2 kW
E quanto ao ganho de tensão para um amplificador com carga?
RP = 1,1 kW
AV =
RP
RE + rE
AV =
1,1 kW
220 W + 9,03 W
= 4,8

## Slide 20
VCC
Zentrada do 2º estágio fornece carga ao 1º estágio.
Ao analisar amplificadores em cascata, lembre-se:
2º
1º

## Slide 21
Quiz sobre condições de um amplificador CA
Um emissor contornado _________ a impedância de entrada de um amplificador.
diminui
Recebimento de carga na saída de um amplificador ________ seu ganho de tensão.
diminui
Um amplificador com carga possui duas retas de carga: CC e ___________.
CA
Os pontos de ceifamento de um amplificador com carga são marcados pela sua reta de
carga de _______.
CA
Em uma amplificador em cascata , o Zentrada de um estágio ____________ao estágio anterior.
fornece carga

## Slide 22
Dreno
Fonte
Gatilho
VDD = 20 V
VGS = 1,5 V
RG
CC
RL = 5 kW
Sinal de
entrada
Amplificador JFET de fonte comum.
Polarização fixa
ISAT =
20 V
5 kW
= 4 mA
Saída com
inversão de
fase

## Slide 23
0
2
4
1
VDS em volts
ID em mA
5
10
15
20
25
3
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0
Curvas características de um JFET de canal N
VGS em volts
Linha de carga
O ponto Q é marcado pela polarização fixa.
8 VP-P
1 VP-P
AV = 8

## Slide 24
0
2
4
1
VDS em volts
ID em mA
5
10
15
20
25
3
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0
Determinando a admitância de transferência direta:
Yfs =
DID
DVGS
VGS em volts
VDS
1,6 mA
= 1,6 mS

## Slide 25
D
S
G
VDD = 20 V
VGS = 1,5 V
RG
CC
RL = 5 kW
Quando a admitância de transferência direta é conhecida,
o ganho de tensão pode ser determinado usando:
AV = Yfs x RL
= 1,6 mS x 5 kW
= 8
Isso está de acordo com a
solução gráfica.

## Slide 26
D
S
G
VDD
VGS = ID x RS
RG
CC
RL
RS
A polarização da fonte elimina a necessidade de um
fornecedor VGS separado.
IS = ID
Este resistor também provém
realimentação CA negativa, a qual
diminui o ganho de tensão.

## Slide 27
Ventrada - BVsaída
A(Ventrada- BVsaída)
BVsaída
A = ganho em malha aberta
Junção
de soma
Ventrada
Vsaída
A
B
Realimentação
Modelo de realimentação negativa
B = taxa de realimentação
Vsaída = A(Ventrada - BVsaída)
Vsaída = AVentrada - ABVsaída
AVentrada
Vsaída
1 =
- AB
AVentrada
Vsaída
AB +1 =
Ventrada
Vsaída
AB +1
A
=
Ventrada
Vsaída
AB +1
A
=
AB +1
A
Ventrada
Vsaída
Um modelo simplificado

## Slide 28
D
S
G
VDD
RG
CC
RL
RS
= 5 kW
= 800 W
A taxa de realimentação (B) para este circuito é fácil de determinar uma vez que as correntes da fonte e do dreno são as mesmas.
B =
800 W
5 kW
= 0,16

## Slide 29
AB +1
A
Ventrada
Vsaída
Use o modelo simplificado:
A(COM REALIMENTAÇÃO NEG. ) =
8
(8)(0,16) + 1
= 3,51

## Slide 30
CS
D
G
VDD
RG
CC
RL
RS
O capacitor fonte desviado irá eliminar a realimentação CA negativa e restaurar o ganho de tensão.

## Slide 31
Quiz sobre amplificadores JFET
Em um amplificador de fonte comum, o sinal de entrada vai para o _______.
gatilho
Em um amplificador de fonte comum, a relação entre a fase de saída e a de entrada é de _____.
180o
O ganho de tensão de um amplificador C-S é igual a _________________ de Yfs x.
resistência de carga
A polarização de fonte é produzida pelo fluxo de corrente através do resistor ______.
fonte
Um resistor fonte não desviado __________ o ganho de tensão de um amplificador C-S .
diminui

## Slide 32: Realimentação Negativa de Amplificador
O CC reduz a sensibilidade para parâmetros de dispositivo
O CC estabiliza o ponto de operação
O CC reduz a sensibilidade a mudança de temperatura
CA reduz ganho
CA aumenta banda larga
CA reduz distorção de sinal e ruído
CA pode mudar impedâncias de entrada e saída

## Slide 33
0,707 Amáx
A
f
A curva de resposta de frequência de um amplificador CA
Largura de banda
O ganho é máximo na banda central.
Amáx
Banda central
A largura de banda estende os pontos -3 dB,
chamados de frequências de quebra.
-3dB

## Slide 34
50 W
10 mF
10 mF
1 kW
100 W
1k W
6,8 kW
O capacitor emissor desviado neste amplificador possui
um efeito significativo tanto no ganho quanto na largura de banda.

## Slide 35
Ganho em dB
0
50
Frequência
10 Hz
100 MHz
BW1
BW2
Ganho e largura de banda com e sem o desvio de emissor

## Slide 36: Resposta de frequência do amplificador
A frequência de quebra mais baixa é em parte determinada por capacitores de acoplamento.
Também é influenciada por capacitores de emissor desviado.
A frequência de quebra superior é parcialmente determinada pela capacitância interna do transistor.
Ambas as frequências de quebra podem ser influenciadas por realimentação negativa.

## Slide 37
REVISÃO
Acoplamento do amplificador
Ganho de tensão em estágiosacoplados
Amplificadores com transistores de efeito de campo (FETs)
Realimentação negativa
Resposta em frequência